Checklistan fylls i av entreprenören.

Ange de förändringar som skett under byggnationstiden enligt nedanstående lista. Förändringarna skall kortfattat beskrivas på checklistan och markeras med rött på aktuell ritning.

*) = förändringen anges enbart vid större förändring än + 1 m i plan.

För spårkorsningar och växlar skall förändringar anges om de överskrider Banstandardens toleranser.

## Spår:

- *) Ändrad utbredning (sektion i längsled) av rältyp alt ny rältyp och dess utbredning

- *) Ändrad utbredning (sektion i längsled) för slipers

- Ändrat c/c-avstånd alt. ny sliperstyp och dess utbredning (sektion i längsled)

- *) Ändrad utbredning (sektion i längsled) för befästningstyp alt ny befästningstyp och dess utbredning

- *) Ändrad utbredning av normalsektionen (sektion i längsled)

- *) Ändrad utbredning (sektion i längsled) av skyddsräl

- Ändrad rälsförhöjning

- *) Ändrad cirkulärdel i en korgbåge

- *) Ändrad utbredning (sektion i längsled) av kem/teknisk typ (tex edilon, procoat, editan, phoenix, noxudol, thormajoint, tracklast Fc584, kreosot, arsenik)

## Detalj

- *) Ändrad x- och y- koordinat för detaljer (tex isolerskarv, vattenavledare, smörjlåda, skyddslåda, detektor, dilatationsskarv, rännstensbrunn, växelbrunn.)

## Spårkorsning

## Spårkryss, block

- Ändrad rillbredd, rakspår

- Ändrad rillbredd, avvikande spår

## Spårkryss, korsningsben

- Ändrad rillbredd, rakspår

- Ändrad rillbredd, avvikande spår

## Moträl, rakspår

- Ändrad rillbredd

- Ändrad styrvidd

- Ändrad spårvidd

## Moträl, avvikande spår

- Ändrad rillbredd

- Ändrad styrvidd

- Ändrad spårvidd

## Växel

## Tunganordning

- Ändrad från isolerad till oisolerad eller tvärtom

## Växelkryss, block

- Ändrad rillbredd, rakspår

- Ändrad rillbredd avvikande spår

## Växelkryss, korsningsben

- Ändrad rillbredd, rakspår

- Ändrad rillbredd, avvikande spår

## Mellanräl

- Ändrad från isolerad till oisolerad eller tvärtom

## Moträl, rakspår

- Ändrad rillbredd

- Ändrad styrvidd

- Ändrad spårvidd

## Moträl, avvikande spår

- Ändrad rillbredd

- Ändrad styrvidd

- Ändrad spårvidd

Kontaktledning:

### Mast

- *) Ändrad x- och y-koordinat

- Ändrad masttyp, masthöjd eller diameter

- Avankring tillkommer/avgår

- Belysning tillkommer/avgår

- Manöverdon sektionsisolator tillkommer/avgår

- Matarpunkt tillkommer/avgår

- Ändrad typ av fundament

- Ändrad typ av upphängning

### Väggfäste

- *) Ändrad placering.

- Avankring tillkommer / avgår

- Ändrad typ av upphängning

### Matarpunkt

- *) Ändrad placering

- Ändrad typ, tillverkare eller driftförhållande

### Minusskåp

- *) Ändrad placering

- Ändrad typ, tillverkare eller driftförhållande

## Signal:

## Signal

- *) Ändrad x- och y-koordinat

- *) Ändrad placering (egen stolpe, kontaktledningsmast eller tvärtråd)

- Ändrad signaltyp (växelkontrollsignal, huvudsignal eller punktsignal)

## Spårledning

- *) Ändrad längd

- Ändrad frekvens

## Apparatutrymme

- *) Ändrad placering

- Ändrad typ (teknikskåp, teknikhus, teknikkur eller relärum)

- Ändrad leverantör av styrutrustning

## Detektor

- *) Ändrad x- och y-koordinat

- Ändrad detektortyp (slinga-standard, slinga-40x40mm, luftledningsdetektor-induktiv, luftledningsdetektor-släde eller markrelä detektorlåda)

- Ändrad längd

- Ändrad förläggning (tex asfalt nedfräst, gräs eller betong nedfräst)

## Kabelbrunn

- *) Ändrad x- och y-koordinat

- Ändrad typ av brunnslock (tex betong eller järn)

- Ändrad diameter

- Ändrad placering (dold eller synlig)

- Ändrat rörantal till/från kabelbrunnen

## Manöverdon

- *) Ändrad x- och y-koordinat

- Ändrad typ (anmälan-återtagning, servicebrytare eller lokalställare)

- Ändrad placering (egen stolpe, signalstolpe eller kontaktledningsmast)

## Växelvärme

- Ändrad typ (tex värmestavar eller värmekablar)

- Ändrad effekt

- Om skyddstransformator ingår i växelvärme